| Администрация муниципального образования Покровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 07.04.2014 № 25-п |  |  |
| Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Покровский сельсовет Курманаевского района |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования  Покровский  сельсовет Курманаевского района, согласно приложению.

- Определить единой организацией в  сфере холодного водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании Покровский сельсовет Курманаевского района   администрацию Покровского сельсовета  Курманаевского района Оренбургской области.

- Постановление вступает в силу после его подписания  и подлежит  опубликованию в газете  «Вестник  Покровского сельсовета» .

Глава муниципального образования                                                       А.А.Васин

Разослано: в дело, районной администрации, прокурору

|  | Приложение к постановлению 07.04 .2014 № 25-п |
| --- | --- |

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОКРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КУРМАНАЕВСКОГО РАЙОНА

- Общие положения

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Покровского  сельсовета Курманаевского района Оренбургской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Администрация муниципального образования Покровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области.

Местонахождение объекта

Россия, Оренбургская область, Курманаевский район, улица Советская дом 15, администрация  Покровского  сельсовета.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- Федеральный закон от  07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

- Генеральный план муниципального образования Покровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г.

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

- Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»

- СП 8.13130.2009г. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

Цели разработки схемы

Целями разработки схемы являются:

-	обследование системы водоснабжения и водоотведения   и анализ существующей ситуации в  водоснабжении и водоотведении  сельского поселения.

-   развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2022 г.

-	выбор оптимального варианта развития водоснабжения и водоотведения  и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения и водоотведения  сельского поселения  до 2022 года

-         увеличение объёмов производства коммунальной продукции в частности оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а так же сохранение действующей ценовой политики;

-	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

-	повышение качества питьевой воды;

-	обеспечение надёжного водоотведения, а так же гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

-	реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих ВОС;

-	строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

-	реконструкция и строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения муниципального образования  Покровский сельсовет в целом;

-	реконструкция  существующих канализационных сетей и  модернизация канализационных очистных сооружений;

-	установка приборов учёта;

-	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

- перекладка износившихся сетей;

- устройство скважин;

- строительство КНС;

- прокладка сети самотечных коллекторов;

Ожидаемые результат от реализации мероприятий схемы.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования  и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а так же дальнейшего развития муниципального образования.

Контроль исполнения программы.

Контроль осуществляет Глава администрации муниципального образования Покровский сельсовет Курманаевского района в соответствии с  федеральным законом от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.2 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Муниципальное образование Покровский  сельсовет Курманаевского района Оренбургской области – является сельским поселением, образованным в соответствии с Законом Оренбургской области от 26 июня 2013 года №1655/461-У-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований Покровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области и Сергеевский сельсовет  Курманаевского района Оренбургской области».

Климат резко-континентальный, характеризующийся холодной суровой зимой, жарким летом, быстрым переходом от зимы к лету, недостаточностью атмосферных осадков. Самым теплым месяцем на территории Покровского сельсовета является июль, со среднемесячной температурой в июле плюс 21.5° С.  Средняя температура в январе минус 14.5° С. Среднее годовое количество осадков составляет 350-400 мм, в приречных равнинах лишь 300-350 мм, наибольшее их количество выпадает за период с апреля по октябрь. Снежный покров составляет 30-40 см, глубина промерзания почвы – 100-120 см.

Площадь муниципального образования Покровский  сельсовет составляет 22970,14га.

По состоянию на 01.01.2014 г. на территории муниципального образования проживает  659  человек.

Жилищный фонд муниципального образования Покровский сельсовет на 01.01.2014 года составляет 22868 м2. Количество жилых домов – 318 ед., в том числе благоустроенного с централизованным  холодным  водоснабжением 7051 м2 и централизованным  водоотведением 6898  м 2.

Водоснабжение населенного пункта сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водонапорные сети;

-децентрализованных источников – одиночных скважин, водоразборных колонок, шахтных колодцев.

### 1.1.2 Описание и функционирование систем водоснабжения.

с. Покровка, с.Шабаловка, с.Сергеевка имеет централизованную систему водоснабжения. Более 70% жителей существующей застройки имеют вводы водопровода в дома, часть населения, проживающего в индивидуальной застройки, пользуются шахтными колонками построенными на участках.

Источником водоснабжения  жилой и общественной застройки с.Покровка, с.Шабаловка, с. Сергеевка  служат подземные воды. Водозабор состоит из 4 скважин, 3 накопительные емкости, построенных в 1968-1970 годах. Установленная производственная мощность насосных станций I подъема 864 м3/сут. Загруженность оборудования водозабора составляет 100%. Практически 60 % скважин подают воду непосредственно в уличную сеть, протяженностью 11.8 км. Средний процент изношенности оборудования и трубопроводов составляет 70%.

На сети установлены пожарные гидранты и водозаборные колонки.

Расход воды на пожаротушение

Расчетный расход воды на пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей СНиП 2.04.-84* исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет - 3 часа (п. 2.24. СНиП), а время пополнения пожарного объема воды 24 часа (п. 2.25. СНиП).

Принимаем один пожар в жилой застройке, с расчетом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек. на один пожар, и один пожар на промышленном предприятии с расчетом воды 25 л/сек. Суммарный расчет воды на наружное пожаротушение 35 л/сек.

Требуемый неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и составляет: (35*3600*3)\1000=378 м3.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает быструю заправку пожарной машины. Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети (п. 8.17. СНиП 2.04.02-84*).

Перечень источников противопожарного водоснабжения

| № п/п | Город (район) подразделение | Месторасположение водоисточников на местности (ориентир для быстрого обнаружения) | Давление в сети (бары) Начальный забор | Давление в сети (бары) Конечный забор | Расход (л/с) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | 38-ПЧ с.Покровка | ул.Советская возле д.№ 8 | 5 | 3 | 27 | МО Покровский сельсовет |
| 2 | 38-ПЧ с.Покровка | ул.Набережная,возле д.№ 13 | 5 | 3 | 27 | МО Покровский сельсовет |
| 3 | 38-ПЧ с.Шабаловка | ул. Молодежная , № 23 водозаборная емкость | 5 | 5 | 30 | МО Покровский сельсовет |
| 4 | 38-ПЧ с.Покровка | Ул.Мира, № 14 Водозаборная емкость | 5 | 5 | 30 | МО Покровский сельсовет |
| 5 | 38-ПЧ с.Сергеевка | Ул.Центральная, № 53 Водозаборная емкость | 5 | 5 | 30 | МО Покровский сельсовет |
| 6 | 38-ПЧ с.Сергеевка | Ул.Дорожная, № 16 | 5 | 3 | 27 | МО Покровский сельсовет |

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Накопительная бетонная емкость, с.Сергеевка ул.Центральная,53 | 1968 |  | 25 | - |
| 2 | Накопительная металлическая емкость с.Шабаловка ул.Молодежная,23 | 1970 |  | 25 | - |
| 3 | Накопительная металлическая емкость с.Покровка ул.Мира, 14 | 1968 |  | 25 |  |
|  | Скважина № 1 с.Покровка ул., 8 марта 33 а | 1968 | 8 | 150 | - |
| 5. | Скважина № 2 с.Шабаловка ул.Молодежная, 23 а | 1970 | 8 | 120 | - |
| 6 . | Скважина № 1 с.Сергеевка ул.Центральная, 53 | 1968 | 8 | 120 |  |
| 7 | Скважина № 1 с.Сергеевка ул.Дорожная, 16 | 1968 | 8 | 120 |  |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

Качество воды в скважинах отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода»

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Водопроводные сети на территории поселения, проложены в 1968-70 годах, имеют неудовлетворительное состояние и требуют перекладки и замены изношенных участков трубопровода;

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта

Потребность в воде в расчетный период составит 217,5 м3/сут

Мощность системы водоснабжения, учитывая ее неполную загрузку, покроет дополнительно потребность в воде во вновь проектируемой застройке в расчетный и прогнозный периоды.

## 1.2 Существующее водопотребление

1.2.1 Нормативы потребления.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях расположенных на территории муниципального образования Покровский  сельсовет Курманаевского района Оренбургской области установлены Постановлением Правительства Оренбургской области от 17 августа 2012 г. N 686-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Оренбургской области» (в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п, от 05.07.2013 N 578-п)

Таблица 3

| № п/п | Описание степени благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив на водоотведение в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами | 4,56 | - |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 3,04 | - |
| 3 | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 4,5 | - |
| 4 | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2 | - |
| 5 | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,5 | - |

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2022 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения,  а так же со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения.

В перспективе развития муниципального образования Покровский сельсовет Курманаевского района источником хозяйственно – питьевого  водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки  для муниципального образования Покровский  сельсовет Курманаевского района принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2022 года оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями; - новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.13330.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160- л/сут., среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение, Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» № 2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50- л/сут., норма  водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009 и СП 10.13130.2009 и составляют:

- на наружное – 10л/с;

- на внутреннее – 2х5,0 + 2х2,5 = 15 л/с

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения МО Покровский сельсовет принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84. На расчетный срок принято: 1 пожар по 10 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение 10 л/с. Трехчасовой пожарный запас составляет: (10+10) * 3,6 * 3 = 216 м3.

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического образования.

- Первоочередными мероприятиями для МО Покровский сельсовет являются:

- принятие мер для получения чистой питьевой воды. Эти меры должны приниматься как по изысканию новой единой площадки для водозабора вне жилых и производственных зон, так и по очистке воды из существующих водозаборов и установлению соответствующих зон режима.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012.

Водомерными узлами планируется также оснастить действующие и планируемые  артезианские  скважины.

Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Планируется также поэтапная замена ветхих участков действующей водопроводной сети и оборудования, исчерпавшего свой временной  ресурс.

#### 1.5 Зоны санитарной охраны

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02):

I – пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

II, III – пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока.

# Глава 2. Схема Водоотведения

## 2.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования Покровский сельсовет

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

Канализационные сети отсутствуют, Очистных сооружений нет, сброс стоков осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом специализированным автотранспортом.

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения оборудованы надворными уборными .

### 2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

- В настоящее время муниципальное образование Покровский сельсовет Курманаевского района имеет среднюю степень благоустройства централизованной системой канализации.

- В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется реконструкция существующих очистных сооружений.

- Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов переливания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

- Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

## 2.2 Существующие балансы системы водоотведения

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

## 2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 25 л/сут. на одного человека – норма удельного водоотведения в не канализованных населённых пунктах;

- 12% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на местную промышленность и неучтённые расходы.

2.4 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму№ 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения, с учетом индексов-дефляторов до 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Таким образом цена будет известна после подготовки проектно–сметной документации на каждый вид работ.

## 2.5 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

В перспективе развития Покровского сельсовета предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории сельсовета. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Предусмотреть замену чугунной трубы на пластиковую  Ø50-110 водопроводных сетей с.Покровка , с.Шабаловка, с.Сергеевка.

Предусматривается строительство санитарно-защитных зон вокруг скважин.

Для обеспечения внутреннего  пожаротушения действующего Дома Творчества проектом предлагается устройство ввода водопровода пластиковой трубы Ø50-110мм и установка пожарных кранов.

Для снижения расходов воды необходимо предусмотреть установка приборов учета воды на всех частных подворьях.

Существующая система канализации требует коренной реконструкции и дальнейшего развития, как в существующей жилой застройке, обеспеченной центральным водоснабжением.

Необходимо произвести проектирование и строительство очистных сооружений, проводить реконструкцию и модернизацию КНС, сетей канализации с целью увеличения сроков работы оборудования и повышения качества стоков.